國立秀水高工機械科機具操作規範

二、銑床操作規範

1．清點銑床上之扳手及平行塊等工具。

2．檢查銑床各部把手、機件、螺絲是否固鎖。

3．檢視各部傳動機構轉動是否有異聲，主軸頭變速時須停止運轉

下變速。

4．檢查變速箱、自動進刀等之手動潤滑幫浦各油位是否足夠並鬆開

床台移動固定螺栓及檢視軌面潤滑情形，並檢查是否有油的情形。

5．檢視工作台移動方向是否有障礙物或床台上置放不當之物品。

6．檢查工件、夾持螺栓及虎鉗是否挾持適當。

7．人員偏離主軸運轉切線範圍，手動煞車檢視剎車離合器是正常。

8．變低速檔，鬆開緊急停止鈕，開啟電源，確定主軸為正(順)轉。

9 .使用一小時之後應檢查各軸承及電動機是否有異常過熱之情形。

10.於收工時，務必確實盡到機具清潔保養。

11.機器保養好，是每一位使用者之共同責任 ; 因為有您的保養良好

帶給別人實習方便 ; 同時也帶給自己實習的方便。