國立秀水高工機械科機具操作規範

一、車床操作規範

１．清點車床上之扳手及劃線台等工具。

２．檢查車床各部把手、機件、螺絲是否固鎖。

３．檢查變速箱、牙箱、床帷各油位是否於油眼安全範圍內。

４．鬆開床帷固定栓及潤滑油閥鈕，先略移床帷至床軌中段。

５．檢視床軌、尾座及橫、縱向進刀進給部分之潤滑情況。

６．打開導螺桿左右兩端軸承潤滑油孔蓋，加潤滑油。

７．變低速檔，開啟電源，鬆開緊急停止鈕。

８．人員偏離夾頭運轉切線範圍，腳預踩煞車。

９．啟動，試運轉，檢查車牙進給及自動進給，是否有異音。

10 .試煞車及緊急停止鈕，關閉床帷潤滑油閥鈕。

11 .於收工時，務必確實盡到機具清潔保養。

12 .機器保養好，是每一位使用者之共同責任 ; 因為有您的保養

良好，帶給別人實習方便 ; 同時也帶給自己實習的方便。