國立秀水高工機械科機具操作規範

四、鑽床操作規範

1．清點鑽床上之夾頭扳手及鑽床虎鉗等工具。

2．檢查鑽床各部把手、機件、螺絲是否固鎖。

3．檢視鑽床頂部安全蓋內之傳動皮帶鬆緊情形是否適度及轉速調

整至自己所需的轉速。

4．檢視各部傳動機構轉動是否有異聲，鑽夾裝置是否固鎖。

5．檢查調整床台旋轉及移動之兩固定螺栓並調整到適合自己鑽削

之位置以及檢視圓筒軌面潤滑情形是否足夠。

6．檢視工作台移動方向是否有障礙物或床台上置放不當之物品。

7．檢查工件、夾持螺栓及虎鉗是否挾持適當。

8．調整鑽頭與工件間之鑽削距離。

9 .鬆開緊急停止鈕，開啟電源，確定主軸為正(順)轉方向。

10.使用一小時後應檢查各軸承及電動機是否有異常過熱之情形。

11.於收工時，務必確實盡到機具清潔保養。

12.機器保養好，是每一位使用者之共同責任 ; 因為有您的保養良

好帶給別人實習方便 ; 同時也帶給自己實習的方便。