國立秀水高工機械科機具操作規範

三、磨床操作規範

1．清點磨床上之扳手及砂輪修整器等工具。

2．檢查磨床各部把手、機件、螺絲、砂輪是否固鎖。

3．以輕敲擊方式，檢視砂輪現狀是否正常並以上面之修整器作

適度之修整。

4．檢視各部傳動機構轉動是否有異聲，吸塵裝置是否正常。

5．檢查調整床台移動固定螺栓及檢視軌面潤滑情形是否足夠。

6．檢視工作台移動方向是否有障礙物或床台上置放不當之物品。

7．檢查工件、夾持螺栓及虎鉗、磁力座是否挾持適當。

8．人員偏離主軸運轉切線範圍，檢視砂輪與工件間之研磨距離。

9 .鬆開緊急停止鈕，開啟電源，確定主軸為正(順)轉方向。

10.使用一小時後應檢查各軸承及電動機是否有異常過熱情形。

11.於收工時，務必確實盡到機具清潔保養。

12.機器保養好，是每一位使用者之共同責任 ; 因為有您的保養

良好帶給別人實習方便 ; 同時也帶給自己實習的方便。